## Slide 1: Инновационные решения и технологии для ГПУ, эксплуатируемых на свалочном газе Москва, 23 октября, 2019

## Slide 2: Разделы
Происхождение и состав свалочного газа
Схема использования свалочного газа
Преимущества использования свалочного газа
Последствия использования свалочного газа и возможные решения для устранения последствий
Установки MWM для применения на свалочном газе
Реализованные проекты

## Slide 3: Происхождение и состав свалочного газа
Добыча и сбор газа
    Свалочный газ образуется в процессе естественного разложения органических веществ в твердых бытовых и промышленных отходах на свалочных полигонах. В течение срока эксплуатации полигона из одной тонны отходов возможно получить 100-200 м³ свалочного газа.
    Срок эксплуатации полигона в среднем должен равняться 15-20 годам.
    Для получения свалочного газа необходим газ в фазе анаэробного брожения или в фазе стационарного метанового брожения
      45 – 65 % метан
      20 – 45 % двуокись углерода
    Состав свалочного газа со временем изменяется (количество выделяемого метана CH4 сокращается).
    Газ добывается из тела полигона через скважины и затем доступен для использования

## Slide 4: Происхождение и состав свалочного газа
Типичный состав свалочного газа
Состав свалочного газа по объему | Диапазон | Средний показатель
Метан (CH4) в % | 45-65 | 50
Двуокись углерода (CO2) в % | 20-45 | 27
Азот (N2) в % | 10-35 | 23
Кислород (O2) in % | 0-10 | 0
Сопутствующие вещества | Количество
Аммиак (NH3) в мг/нм³ | 0-50
Хлористые углеводороды (CKW) в мг/нм³ | 10-600
Сероводород (H2S) в м.д. | 5-1000
Кремнеорганические соединения в мг/нм³ | 3-300

## Slide 5: Разделы
Происхождение и состав свалочного газа
Схема использования свалочного газа
Преимущества использования свалочного газа
Последствия использования свалочного газа и возможные решения для устранения последствий
Установки MWM для применения на свалочном газе
Реализованные проекты

## Slide 6: Схема использования свалочного газа
Сбор
Подготовка
Использование
Подача в сеть
Свалочный полигон с газовыми скважинами
Компрессорная установка, система сбора и подготовки газа, факельные установки
Электростанция для комбинированной выработки тепловой и электрической энергии
Подстанция

## Slide 7: Разделы
Происхождение и состав свалочного газа
Схема использования свалочного газа
Преимущества использования свалочного газа
Последствия использования свалочного газа и возможные решения для устранения последствий
Установки MWM для применения на свалочном газе
Реализованные проекты

## Slide 8: Преимущества использования свалочного газа
    Потенциальное воздействие выброшенного в атмосферу метана на процесс глобального потепления в 25 раз превышает воздействие углекислого газа. Благодаря добыче и утилизации свалочного газа МWM вносит свой вклад в защиту окружающей среды.
1 тонна мусора
100-200 м³
свалочного газа
≙
15 - 20
лет
≙
2 жизненных цикла агрегата
Решения для ТЭЦ
≙
Тепловая и электрическая энергия
≙
Защита окружающей среды
Сжигание метана

## Slide 9: Разделы
Происхождение и состав свалочного газа
Схема использования свалочного газа
Преимущества использования свалочного газа
Последствия использования свалочного газа и возможные решения для устранения последствий
Установки MWM для применения на свалочном газе
Реализованные проекты

## Slide 10: Последствия и возможные решения
Последствия эксплуатации свалочного газа по причине наличия в составе вредных веществ:
    В процессе сгорания газа происходит окисление галогенированных углеводородов и образуются кислоты, приводящие к коррозии, такие как соляная или фтороводородная кислоты
    Кислоты вызывают коррозию подшипников, гильз цилиндров, штоков клапанов, направляющих клапанов и поршневых колец
    Кремнеорганические соединения могут нанести вред двигателю:
      Кремниевые отложения увеличивают износ клапанов и поршней
      Слой рыхлых отложений приводит к прогару выпускных клапанов
Отложения
Очищенный поршень со следами сильного износа, царапин и борозд
Отложения приводят к повреждению клапанов и седел клапанов

## Slide 11: Последствия и возможные решения устранения последствий
Для данных проектов разработаны специальные решения, такие как :
    специальная подготовка газа;
    дополнительные устройства доочистки выхлопных газов;
    насос системы вентиляции картера для откачивания потенциально кислотных картерных газов;
    специально сконструированные устойчивые к коррозии сердцевины интеркулеров, головки блока цилиндров, коренные и шатунные подшипники;
    дифференцированная система охлаждения для эксплуатации
    при повышенных температурах воды в водяной рубашке для
    предотвращения конденсации вредных веществ.
Активированный уголь

## Slide 12: Сильные стороны MWM при эксплуатации ГПУ, работающих на свалочном газе
Многолетний опыт применения ГПУ на свалочном газе
    Более 700 ГПУ, работающих на 400 полигонах;
    Более 600 МВт электрической мощности по всему миру.
Компетентность и отличное знание системы
    Основательная база данных, позволяющая предотвратить все последствия при использовании свалочного газа, благодаря большому количеству реализованных проектов.
    Наши высокоэффективные, полностью проработанные решения делают MWM компетентным и надежным партнером.
Оптимальный сервис для успешного бизнеса
    Быстрый и надежный сервис гарантирует успех проекта
    Благодаря дистанционному управлению и настройке параметров возможна оптимизация работы и решение проблем даже в удаленных районах.

## Slide 13: Разделы
Происхождение и состав свалочного газа
Схема использования свалочного газа
Преимущества использования свалочного газа
Последствия использования свалочного газа и возможные решения для устранения последствий
Установки MWM для применения на свалочном газе
Реализованные проекты

## Slide 14: Установки MWM для применения на свалочном газе
MWM – Индивидуальные решения для Вашего проекта
TCG 3016, TCG 2020, TCG 3020
в контейнерном
исполнении
TCG 3016
400-800 кВтэл
TCG 2020
1.000-2.000 кВтэл
TCG 2032
3.510-3.770 кВтэл
TCG 3020 V20
2.300 кВтэл

## Slide 15: Разделы
Происхождение и состав свалочного газа
Схема использования свалочного газа
Преимущества использования свалочного газа
Последствия использования свалочного газа и возможные решения для устранения последствий
Установки MWM для применения на свалочном газе
Реализованные проекты

## Slide 16: Свалочный полигон Bowerman Power, Калифорния
Электростанция Bowerman снабжает жителей округа дополнительной зеленой энергией. Ежегодно в сеть поступает 160,000 МВт/ч, обеспечивая электричеством более 26 тысяч домохозяйств. 7 ГПУ TCG 2032 V16 с технологией очистки газа и сокращения выбросов соответствуют всем строгим требованиям местных органов контроля за качеством воздуха. Более того, данный проект является крупнейшим в своем роде в области использования свалочного газа в сочетании с технологиями очистки исходного сырья.
Тип ГПУ
Заказчик/Конечный пользователь
Суммарная мощность
Запуск в эксплуатацию
Применение/Вид топлива
7x TCG 2032 V16
Муниципалитет / Свалочный газ
Montauk Energy / OC Landfills
22 МВтэл
  Январь, 2015

## Slide 17: Свалочный полигон Beijing Liulitun, Китай
В пригороде Пекина для выработки электроэнергии используются пять ГПУ TCG 2020 V20, эксплуатируемых на свалочном газе. Единичная электрическая мощность каждой установки – 2 МВт, электрический КПД – 42.3 %. Производимое электричество подается в электросеть.
5 x TCG 2020 V20
Выработка электроэнергии/ Свалочный газ
Liulitun Beijing
10 МВтэл
  2012/12/07
Тип ГПУ
Применение/Вид топлива
Заказчик/Конечный пользователь
Суммарная мощность
Запуск в эксплуатацию
Notes: Reference Nr. 118
Only one or two gensets can be operated simultaneously because of the little amount of available landfill gas.

## Slide 18: Парк Westcott Venture, Великобритания
В 2013 году были запущены две ГПУ TCG 2020 V12 и TCG 2020 V20 в парке Westcott Venture Park между Эйлсбери и Бистер. Они работают на газе сточных вод, производят 3.2 МВтэл, которые поставляются в национальную энергетическую сеть Великобритании, обеспечивая электричеством более 6 тысяч домохозяйств.
1x TCG 2020 V12
1x TCG 2020 V20
ТЭЦ / Свалочный газ
Служба отведения и очистки сточных вод Birse Civils and Shanks Waste Management
3.2 МВтэл
2013
Применение/Вид топлива
Тип ГПУ
Заказчик/Конечный пользователь
Суммарная мощность
Запуск в эксплуатацию
Notes: Reference Nr. xxx

## Slide 19
Благодарим за внимание.
Герман Тепловодский,
представительство МВМ Австрия ГмбХ в Москве
T + 7 985 787 7394
E german.teplovodskiy@mwm.net