## Slide 1
Октябрь, 2019 г.
Активный энергетический комплекс – новый технологический тренд для распределенной энергетики
Синельников Алексей Михайлович
Директор по распределенной энергетике

## Slide 2: Интересы в проектах распределенной генерации
Инфраструктура
Chart: 
Энергия и мощность на ОР | 2.0339
Сбытовая надбавка | 0.0946
Инфраструктура | 0.0473
Содержание сетей | 1.8447
Потери | 0.7095
Chart: 
Амортизация | 0.55341
Топливо | 1.0453
ТОиР | 0.52267
ФОТ | 0.092235
Налоги | 0.55341
Э/э из внешней сети | 0.30745
Экономия | 1.3244
Налог на прибыль | 0.3311
Энергия и мощность
Сбыт.надбавка
Содержание сетей
Потери
Стоимость электрической энергии для конечного потребителя на напряжении СН2
Кап.затраты
Газ
ФОТ
ТОиР
Налоги
Покупка эл.энергии
Экономия
Налог на прибыль (от экономии)
Субъекты рынка
Сетевая организация
Потребитель
Государство
Субъекты рынка + сетевая организация
Государство
Наемные работники + пост.оборудования
Газовая отрасль
Пост.оборудования, кредиторы
Обычный потребитель
Потребитель с собственной генерацией

## Slide 3: Динамика цен на ОРЭМ
Динамика цен стимулирует промышленных потребителей сокращать
затраты на энергоснабжение
Chart: Структура цены на электроэнергию, руб/МВт*ч
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
РСВ | 759 | 804 | 844 | 812 | 843 | 872 | 921 | 959 | 996 | 1036 | 1077 | 1121 | 1165 | 1212 | 1260 | 1311 | 1363
КОМ | 162 | 178 | 183 | 212 | 212 | 230 | 240 | 252 | 266 | 245 | 257 | 270 | 284 | 298 | 313 | 328 | 345
МВР | 9 | 21 | 21 | 32 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15
ДПМ (тепло) | 50 | 73 | 95 | 154 | 235 | 242 | 265 | 275 | 286 | 265 | 223 | 182 | 123 | 50 | 32 | 16 | 7
ДПМ (модернизция) | 15 | 46 | 76 | 125 | 145 | 178 | 190 | 221
ДПМ (ГЭС, АЭС) | 5 | 14 | 16 | 28 | 42 | 103 | 128 | 196 | 220 | 221 | 247 | 248 | 264 | 266 | 267 | 268 | 269
ДПМ ВИЭ | 1 | 19 | 25 | 35 | 50 | 70 | 80 | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120
ДПМ ТБО | 8 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20
Крым+Калининград | 3 | 22 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
ДВФО | 24 | 35 | 38
Прочие платежи | 9 | 21 | 21 | 32 | 26 | 53 | 84 | 94 | 56 | 58 | 72 | 71 | 71 | 71 | 66 | 66 | 65
Источник: Ассоциация «Сообщество потребителей энергии»

## Slide 4: Свежие «новости»
4

## Slide 5: Точки роста распределенной генерации
5
Chart: 
| 1 | 11 | 5 | 1 | 1 | 8 | 4 | 0 | 14 | 18 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 31 | 3 | 3 | 8 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | 7 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 20 | 0 | 4 | 13 | 2 | 2 | 5 | 1 | 16 | 3
 | 4.74 | 3.99 | 4.78 | 5.56 | 5.11 | 4.83 | 5.11 | 5.03 | 4.72 | 5.56 | 5.74 | 6.31 | 5.3 | 4.6 | 5.13 | 6.16 | 5.23 | 5.77 | 5.06 | 6.13 | 5.22 | 5.38 | 4.85 | 4.98 | 5.51 | 5.38 | 4.37 | 5.8 | 5.88 | 4.72 | 4.31 | 5.13 | 3.94 | 5.47 | 5.58 | 3.63 | 5.49 | 5.61 | 4 | 5.37 | 4.29 | 5.05
Количество ТЭЦ менее 25 МВт, работающих параллельно с ЕЭС
Средняя цена на э/э для конечного потребителя
Только первая ценовая зона без Тюмени

## Slide 6: Общая идея АЭК
Дано:
Потребителям нужно 30 МВт.
ТЭЦ производит не более 25 МВт.
Вопрос:
За какой объем содержания внешней сети должны заплатить потребители?
Ответ: за 5 МВт
Владелец трех цехов и мини-ТЭЦ заплатит сети за фактический объем поставленных сетью услуг по передаче 5 МВт.
Пользуется резервом в 25 МВт бесплатно.
Недостаток будет устранен при установлении платы за сетевой резерв.
Ответ: за 30 МВт
Три потребителя розничной мини-ТЭЦ заплатят сети за весь объем собственного потребления, т.е. за 30 МВт, хотя оно фактически обеспечивается мини-ТЭЦ.
Платит за 25 МВт резерва, даже если ему это не требуется.
Проблема будет устранена с внедрением модели АЭК.

## Slide 7: Технические аспекты
Общий контроллер.
техническое устройство, осуществляющее отключение при превышении лимита мощности в течение некоторого промежутка времени
Граница БПиЭО
Контроллер производителя (генератора).
техническое устройство, осуществляющее управление объемом производства электрической энергии
Контроллер потребителя (нагрузки).
техническое устройство, осуществляющее ограничение потребления при необходимости
Для потребителей, отказавшихся от участия в АЭК, установка дополнительного оборудования не требуется
Основной объем энергии для потребителей АЭК вырабатывается ТЭЦ
Строгое нормирование параметров перетока из сети, без выдачи в сеть
Для каждого потребителя АЭК определена величина отбора мощности «из сети»

## Slide 8: Технические аспекты. Автоматика АЭК.
Время превышения РАЭК< 10c?
Есть резерв генератора?
Выявление нарушителя
Ограничение до Рразр путем последовательного отключения ЭПУ
Использование резерва
Зона ответственности контроллера потребителя (нагрузки)
Зона ответственности
общего контроллера
Отключение связи АЭК с внешней сетью
РАЭК превышена?
Штатный режим
Да
Да
Да
Нет
Нет
Нет
Зона ответственности контроллера производителя (генератора)

## Slide 9: Активный энергетический комплекс Требования и ограничения эксперимента
Установленная мощность электростанции в АЭК – до 25 МВт
Только один субъект АЭК имеет непосредственное присоединение к сетям сетевой организации
Регулирование производства и потребления электрической энергии (мощности) осуществляется с применением УИС
Максимальная длительность превышения потребления мощности АЭК из внешней сети – не более 10 секунд
В отношении расположенных внутри АЭК сетевых объектов не должно быть сетевой организации
В составе АЭК отсутствуют потребители, относящихся к населению и приравненным к нему категориям, а также потребители, ограничение режима потребления которых может привести к экономическим, экологическим или социальным последствиям
9
Суммарная мощность ЭПУ участников АЭК не более 250 МВт.
1
2
3
4
5
6

## Slide 10: Статус внедрения модели АЭК
разработана Концепция активных энергетических комплексов (одобрена Рабочей группой НТИ «ЭнерджиНет», Протокол от 26.07.2018 №6)
разработан и прошел общественное обсуждение проект постановления Правительства РФ о проведении эксперимента по созданию и развитию АЭК. Текущий статус: проходит согласование с ФОИВ
продолжается разработка нормативных правовых актов, определенных распоряжением Правительства РФ от 27.04.2018 №830-р в части АЭК (приказ Минэнерго России)
проводится разработка программно-технического комплекса ПТК-УИС
продолжается работа с потенциальными пилотными площадками для проведения эксперимента по созданию и развитию АЭК
Приглашаем к участию в пилотном проекте!

## Slide 11
Благодарю за внимание!
АО «НТЦ ЕЭС (Московское отделение)»
Синельников Алексей Михайлович
Директор по распределенной энергетике
+7 (499) 788-17-49
+7 (926) 916-11-47
sinelnikov-am@so-ups.ru

## Slide 12: Пример. Результаты оценки экономической эффективности
* - Точный размер скидки на энергетические ресурсы для потребителей определяется после детального моделирования проекта и закрепления взаимных обязательств сторон
** - при доле собственного капитала инвестора – 30% от необходимых инвестиций и остальных 70% заемного капитала под 13% годовых
Приведенные результаты демонстрируют высокий потенциал проекта АЭК для ***.
С учетом неопределенностей и неполноты данных на стадии анализа, с целью определения предельных показателей проведен дополнительный анализ чувствительности IRR каждого сценария к изменению одновременно двух параметров: коэффициента заполнения графика нагрузки и скидки на электрическую энергию для резидентов (далее).
Стоимость э/э | Стоимость т/э
Не менее, чем на 30% ниже текущей стоимости э/э от сети * | 944 руб./Гкал (без НДС) (по себестоимости производства на собственной котельной, включающей только эксплуатационные затраты)
Сценарий роста нагрузок | NPV | DPB | IRR | Доходность на собств. капитал **
Пессимистичный | 3,3 млн руб. | 9 лет | 14,9% | 26%
Умеренный | 135,1 млн руб. | 8 лет | 19,1% | 39%
Оптимистичный | 131,5 млн руб. | 8 лет | 18,5% | 37%
Для резидентов ***
Для инвесторов в АЭК ***

## Slide 13: Пример. Анализ чувствительности IRR.
Скидка на электроэнергию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Коэффициент заполнения графика нагрузки |  | 35% | 34% | 33% | 32% | 31% | 30% | 29% | 28% | 27% | 26% | 25%
 | 75% | 24,5% | 25,2% | 25,9% | 26,5% | 27,2% | 27,8% | 28,4% | 29,0% | 29,7% | 30,3% | 30,9%
 | 70% | 22,3% | 22,9% | 23,6% | 24,2% | 24,9% | 25,5% | 26,1% | 26,7% | 27,3% | 27,9% | 28,5%
 | 65% | 19,9% | 20,6% | 21,2% | 21,8% | 22,5% | 23,1% | 23,7% | 24,3% | 24,9% | 25,5% | 26,1%
 | 60% | 17,4% | 18,1% | 18,7% | 19,3% | 19,9% | 20,5% | 21,1% | 21,7% | 22,3% | 22,9% | 23,4%
 | 55% | 14,8% | 15,4% | 16,0% | 16,6% | 17,2% | 17,8% | 18,4% | 19,0% | 19,5% | 20,1% | 20,6%
 | 50% | 12,0% | 12,6% | 13,2% | 13,8% | 14,4% | 14,9% | 15,5% | 16,1% | 16,6% | 17,1% | 17,7%
 | 45% | 8,9% | 9,5% | 10,1% | 10,7% | 11,3% | 11,8% | 12,4% | 12,9% | 13,4% | 14,0% | 14,5%
 | 40% | 5,6% | 6,2% | 6,7% | 7,3% | 7,9% | 8,4% | 8,9% | 9,5% | 10,0% | 10,5% | 11,0%
 | 35% | 1,9% | 2,4% | 3,0% | 3,6% | 4,1% | 4,6% | 5,2% | 5,7% | 6,2% | 6,7% | 7,2%
 | 30% | -2,2% | -1,7% | -1,2% | -0,6% | -0,1% | 0,4% | 0,9% | 1,4% | 1,9% | 2,4% | 2,9%
 | 25% | -8,6% | -7,8% | -7,0% | -6,2% | -5,5% | -4,8% | -4,1% | -3,4% | -2,9% | -2,4% | -2,0%
Исходные условия:
Максимальная нагрузка – 18,8 МВт;
Макс.потребление электроэнергии – 69 204 тыс.кВт*ч в год;
Макс.потребление тепловой энергии – 39 683 Гкал в год;
Уст.мощность генерации – 18 МВт (4х4,5 МВт);
NPV – 3,3 млн руб.
DPB – 9 лет
IRR – 14,9%
Chart: 
| Капитальные затраты | Топливо | Обслуживание сетей внутри ЭССО | Техническое обслуживание и ремонты КГУ | Затраты на персонал | Докупка ЭЭ из внешней сети | Налоги
 | 634394.4753 | 910472.4152 | 63202.4566 | 571462.0458 | 50202 | 132617.0031 | 402540.7638

## Slide 14: Почему так?
ПП РФ от 29.12.2011 N 1178 "О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», п.81
Потребители электрической энергии, энергопринимающие устройства которых опосредованно присоединены к электрическим сетям сетевой организации через энергетические установки производителей электрической энергии, оплачивают услуги по передаче электрической энергии с учетом следующих особенностей:
расходы на содержание электрических сетей оплачиваются в полном объеме;
нормативные потери оплачиваются только в части объемов электрической энергии, не обеспеченных выработкой электрической энергии соответствующей электрической станцией;
при расчете и применении тарифа на услуги по передаче электрической энергии за уровень напряжения принимается наиболее высокий уровень напряжения, на котором энергетические установки производителя электрической энергии присоединены к электрическим сетям сетевой организации.
АРБИТРАЖНЫЙ СУД
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 28 октября 2015 г. по делу N А14-9373/2013
АРБИТРАЖНЫЙ СУД
Г. МОСКВЫ
РЕШЕНИЕ
от 26 апреля 2013 г. по делу N А40-165133/2012
АРБИТРАЖНЫЙ СУД
Г. МОСКВЫ
РЕШЕНИЕ
от 10 марта 2016 г. по делу N А40-161074/13-29-1433
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД МОСКОВСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 апреля 2014 г. по делу N А40-165133/12
ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
от 17 декабря 2014 г. N 305-ЭС14-240